## Slide 1: BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ
ĐIỀU KHIỂN ROBOT DI CHUYỂN BÁM THEO MỤC TIÊU
GVHD: | Trần Văn Hùng
CHUYÊN NGÀNH: | HÊ THỐNG THÔNG MINH
LỚP: | DHDTMT13B
BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

## Slide 2: THÀNH VIÊN NHÓM
THÀNH VIÊN 1
PHẠM HOÀI HUY
MSSV: 17108261
LÃ DUY QUANG
MSSV: 17104291
THÀNH VIÊN 2

## Slide 3
Danh mục tài liệu tham khảo:
A. K. G. Bradski, O.team - Learning OpenCV
B. Earl – Adafruit
Franklin - Tracking Robot
T. Emara - Distance measurement -Online
PID CONTROLLER – Online
Jetson Xavier – Online
Blob detection - Online

## Slide 4: NỘI DUNG BÁO CÁO 01 02 03
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT

## Slide 5: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 01

## Slide 6
Cùng với việc phát triển công nghệ như hiện này, đặc biệt là xu thế cách mạng 4.0, việc tạo ra robot tự hành đã giúp đỡ con người rất nhiều. Với sự tích hợp các cảm biến khác nhau và gần đây chúng còn được phát triển thêm “thị giác”, cùng với lắp đặt camera và ứng dụng xử lí ảnh giúp chúng thông minh hơn. Điều này giúp đỡ con người thực hiện các nhiệm vụ đặt trước như dò đường, vẽ bản đồ, vận chuyển hàng hóa,…
I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

## Slide 7
Là tiền đề phát triển các loại robot thông minh như : Robot bám theo chủ
Lý do chọn đề tài
I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
Phục vụ và mang lại tiện ích cho con người
Nghiên cứu
ĐIỀU KHIỂN ROBOT DI CHUYỂN BÁM THEO MỤC TIÊU

## Slide 8
Robot tự hành có gắn camera
Điều khiển nhận dạng đối tượng, bám theo và đo khoảng cách từ đối tượng đến camera
Dùng thị giác máy tính
Đối tượng nghiên cứu
I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

## Slide 9
Phạm vi nghiên cứu
I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
Sử dụng thuật toán blob để nhận diện và bám theo mục tiêu
Sử dụng thuật toán đo khoảng cách để tính toán và giữ khoảng cách với mục tiêu
Lập trình bộ điều khiển trên Board Jetson Xavier
Kết nối board với các cơ cấu chấp hành khác

## Slide 10
Thư viện sử dụng:
I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
THƯ VIỆN OPENCV
OpenCV là một thư viện mã nguồn mở, có khả năng chạy đa nền tảng
Cung cấp các hàm xử lí ảnh mạnh mẽ

## Slide 11
Thuật toán Blob
I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
Thuật toán Blob là một trong những thuật toán cơ bản trong xử lý ảnh
Thuật toán này được sử dụng để tìm và phân tích các vùng liên tục có cùng đặc điểm như màu sắc, độ sáng hoặc độ tương phản.
Thường được sử dụng trong các ứng dụng nhận dạng đối tượng, theo dõi chuyển động và phát hiện sự xuất hiện của đối tượn

## Slide 12
Phương pháp đo khoảng cách từ vật tới camera
I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
Tính toán khoảng cách giữa vật thể và camera là một phần quan trọng trong việc điều khiển robot di chuyển bám theo mục tiêu
Công thức tính khoảng cách từ vật đến camera :

## Slide 13
Bộ điều khiển PID
I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
Trong đó:
Kp là độ lợi tỉ lệ.
𝐾i là độ lợi tích phân.
𝐾d là độ lợi vi phân.
e(t) là sai số theo thời gian.

## Slide 14
Phần cứng:
I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
Jetson Xavier
Máy tính nhúng Jetson Xavier NX là bộ kit lập trình chuyên để phát triển các ứng dụng về AI
kích thước nhỏ gọn
Tên | Chi tiết
Nhân xử lý đồ họa (GPU) | 384 lõi NVIDIA CUDA, 48 lõi Tensor trên kiến trúc đồ họa NVIDIA Volta
Vi xử lý (CPU) | 6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU 6 MB L2 + 4 MB L3
Bộ nhớ đệm (RAM) | 8 GB 128-bit LPDDR4x @ 51.2GB/s
Cổng kết nối | 4x USB type A, HDMI/DisplayPort, USB 2.0 Micro-B
Các chuẩn giao tiếp | UART,SPI,CAN,I2C,I2S,DMIC,GPIOs
Chân GPIO | 40 chân GPIO

## Slide 15
Phần cứng:
I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
Khung xe
Tên | Chi tiết
Kích thước | 26*15cm
Bao gồm | 4 bánh xe, 1 động cơ DC, 1 động cơ servo
Điện áp cấp cho động cơ DC | 12VDC
Điện áp cấp cho động cơ servo | 5VDC
Chất liệu | Kim loại

## Slide 16
Phần cứng:
I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
Mạch điều khiển động cơ DC
Tên | Chi tiết
IC | L298N
Điện áp đầu vào | 5~30VDC
Công suất tối đa | 25W 1 cầu (công suất 25W)
Dòng tối đa cho mỗi cầu H | 2A
Mức điện áp logic | Low: -0.3V~1.5V, Hight: 2.3V~Vss

## Slide 17
Phần cứng:
I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
Mạch điều khiển động cơ servo
Tên | Chi tiết
IC | PCA9685
Điện áp đầu vào | 2.3 ~ 5.5 VDC
Số kênh PWM | 16 kênh
Tần số | 40 ~ 1000 Hz
Độ phân giải PWM | 12 bit
Giao tiếp | I2C
Kích thước | 62.5 mm x25.4 mm x 3mm

## Slide 18
Phần cứng:
I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
Camera Logitech C270
Tên | Chi tiết
Độ phân giải | 720p/30fps
Tầm nhìn chéo | 55 độ
Loại tiêu cự | Tiêu cự cố định
Độ dài dây | 1.5m
Cổng kết nối | USB-A

## Slide 19: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 02

## Slide 20
Sơ đồ khối hệ thống
II. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KÊ HỆ THỐNG

## Slide 21
Lưu đồ tổng quát chương trình
II. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KÊ HỆ THỐNG

## Slide 22
Lưu đồ giải thuật phần thuật toán blob
II. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KÊ HỆ THỐNG

## Slide 23
Lưu đồ giải thuật phần đo khoảng cách
II. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KÊ HỆ THỐNG

## Slide 24
Lưu đồ giải thuật PID
II. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KÊ HỆ THỐNG

## Slide 25
Lưu đồ giải thuật phần động cơ DC
II. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KÊ HỆ THỐNG

## Slide 26: KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT 03

## Slide 27
Sản phẩm sau khi hoàn thiện
III. KẾT QUẢ

## Slide 28
Kết quả thực nghiệm phần do khoảng cách
III. KẾT QUẢ

## Slide 29
Kết quả thực nghiệm phần do khoảng cách
III. KẾT QUẢ

## Slide 30
Bảng kết quả các lần thực nghiệm
III. KẾT QUẢ

## Slide 31
Kết quả thực nghiệm thuật toán blob
III. KẾT QUẢ

## Slide 32
III. KẾT QUẢ
Video chạy demo và thực tế

## Slide 33: Nhận xét
Ưu điểm:
Nhận diện được mục tiêu và bám theo tương đối ổn định.
Chi phí phù hợp cho việc nghiên cứu.
Nhược điểm:
Camera có độ phân giải chưa cao làm ảnh hưởng đến việc nhận diện và theo dõi mục tiêu.
Chịu ảnh hưởng từ ánh sáng, địa hình.
Động cơ DC chưa đủ mạnh.
Thuật toán chưa tối ưu cho phần cứng.
Hướng phát triển:
Kết hợp thuật toán blob kết hợp với train model mạng thần kinh nhân tạo (artificial neural network – ANN).
Thay đổi động cơ DC mạnh hơn, kèm hệ thống phanh ,để kết hợp tối ưu hơn với thuật toán điều khiển PID.

## Slide 34
XIN CẢM ƠN THẦY CÔ ĐÃ LẮNG NGHE PHẦN THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM CHÚNG EM